PROTOKOL 5

Ťažba dreva

Dátum: 7.10.2011

Miesto: Hrušov – časť Šemša

Príslušenstvo – pomôcky pri spracovávaní údajov ťažba dreva:

- Plán- každá časť lesa je zapísaná v pláne
- Mapa- sú v nej vyznačené všetky porasty a les je v nej rozdelený na časti

- Priemerka- priemerkou sa zapisuje priemer stromu

- Výškomer- výškomerom sa vypočítava výška stromu

- Farba- určitým druhom farba sa označujú stromy na ťažbu

Druhy ťažby:

Poznáme ťažbu:

- a) úmyselnú (plánovanú) - rubná- obnova lesa

- nerubná

- b) náhodná- ovplyvňujú ju hmyz, poveternostné podmienky atď.

- c) mimoriadna- neplánovaná, mimoriadna situácia (strom zatarasil

cestu ...)

Farbu poznáme: - biela- označuje sa ňou náhodná ťažba

- červená- označuje sa ňou mimoriadna ťažba

- ostatné farby- označuje sa s nimi úmyselná ťažba

Pri ťažbe musí byť označený každý strom na kmeni (asi 1,30m nad zemou) a na pni. Značka sa dáva na strom z dvoch strán a pri zemi. Lesník si  všetky údaje o strome musí zapísať do „priemerkovacieho zápisníka.“ Tieto údaje sú: dátum a miesto, v ktorej časti sa strom nachádza. Ďalej musí uviesť číslo porastu, výšku a hrúbku.

Pri plošnom vyťažovaní stačí označiť krajné stromy ( na kmeni musí byť biela čiara a šípka v smere ťažobnej oblasti ), ktoré ostávajú stáť, každý strom v ťažobnej oblasti musí byť zmeraný.

Na samotnú ťažbu musí lesník vlastniť zákazkový list pre prácu v ťažobnej činnosti. A následne na to sa môže ťažba uskutočniť.

Merače:

- mechanické

- elektronické

Pri ťažbe sa lesník snaží nechať len tie kvalitnejšie stromy, a z tých kvalitných tie najkvalitnejšie stromy.

Ťažba dreva:

- obnovná - malo-plošná, podrastová

- holorubná

- výberkový spôsob

Postup práce pri ťažbe dreva:

Ťažba stromu prebieha nasledovným spôsobom:

- Pilčík používa klinovú metódu na ťažbu stromu

- Pilčík vyreže klin na spodnej časti strom, klin má veľký význam pri určovaní smeru, v ktorom strom dopadne na zem

- Potom ako strom dopadol na zem, musí pilčík orezať všetky konáre a ak je strom veľmi veľký tak ho treba rozrezať na menšie kusy, aby sa s nim mohlo ďalej manipulovať

- Ďalší krok je ten, že príde traktor, na zadnej strane traktora by mal byť umiestnený špeciálny navijak, ktorý dokáže odtiahnuť strom. Traktor môže najviac odtiahnuť päť kubíkov dreva na sklad

- Na sklade musí pilčík zapísať údaje o strome. A tie sú: priemerkou musí zhora a zboku zistiť hrúbku stromu a „krokomerom“ odmerať maximálne desať metrov dreva, potom musí na strom zaznačiť údaje hrúbku a dĺžku dreva, ktoré odmeral a zapísať si to do svojej knižky, aby potom vedel koľko dreva vyťažil.

*pilčík- drevorubač,

*sklad- odvozné miesto dreva

Vypracoval: Matej Ujczo

Otázky:

- Aké iné stroje sa používajú na ťažbu dreva?

- Čo sa stane keď sa vyrúbe nesprávny strom?

- Načo sa ďalej spracuváva vyťažený strom?